Prilog 1a - popis tehničkih uvjeta koji moraju biti zadovoljeni Javnim pozivom radi sufinanciranja projekata povećanja energetske učinkovitosti u postojećim nestambenim zgradama na području Zagrebačke županije

| Element ovojnice | Tehnički uvjeti | Oprema i radovi kojima se |
| --- | --- | --- |
| zgrade/tehnički sustav zgrade |  | postižu tehnički uvjeti |
| Krov (iznad grijanog prostora | U<0,20 W/m2K za | Krovni pokrov - crijep, šindra, |
| Oi>18°C) | Oe,mj,min<3°C | ravni krov, zeleni krov |
|  |  | Krovna konstrukcija - drvena, |
|  |  | čelična, betonska, krovni paneli Toplinska izolacija Hidroizolacija Oblaganje podgleda - gips kartonske ploče, drvo Limarski radovi - opšavi, oluci Postavljanje skele |
| Vanjski zid (grijanog prostora | U<0,25 W/m2K za | Etics fasadni sustav - komplet |
| Oi>18°C) | Oe,mj,min<3°C | (toplinska izolacija, mrežica, |
|  |  | glet masa, žbuka, boja) |
|  |  | Ventilirana fasada - komplet Fasadni paneli - komplet Termo žbuka - ukoliko se postižu Županiji prihvatljive vrijednosti koeficijenta prolaska topline „U" Unutarnje oblaganje zidova -gips kartonske ploče, drvo, žbuka Postavljanje skele |
| Pod prema tlu (grijanog | U<0,25 W/m2K za | Estrih |
| prostora Oi>18°C) | Oe,mj,min<3°C | Toplinska izolacija |
|  |  | Hidroizolacija |
| Ukopani dijelovi ovojnice | U<0,25 W/m2K za | Hidroizolacija |
| (grijanog prostora Oi>18°C) | Oe,mj,min<3°C | Toplinska zaštita |
|  |  | Unutarnje oblaganje zidova |
| Pod prema vanjskom prostoru | U<0,20 W/m2K za | Estrih |
| (grijanog prostora Oi>18°C) | Oe,mj,min<3°C | Etics fasadni sustav - komplet |
|  |  | (toplinska izolacija, mrežica, |
|  |  | glet masa, žbuka, boja) Postavljanje skele |
| Pod prema negrijanom | U<0,20 W/m2K za | Estrih |
| podrumu/garaži (grijanog | Oe,mj,mm<3°C | Toplinska izolacija |
| prostora Oi>18°C) |  |  |
| Strop prema negrijanom tavanu | U<0,20 W/m2K za | Toplinska izolacija |
| (iznad grijanog prostora | Oe,mj,min<3°C | Oblaganje podgleda - gips |
| Oi>18°C) |  | kartonske ploče, drvo, žbuka |
| Vanjska stolarija (grijanog | U<1,40 W/m2K komplet (U<1,10 | Uklanjanje stare stolarije |
| prostora Oi>18°C) | W/m2K staklo) za | Dobava i ugradnja nove stolarije |
|  | Oe,mj,min<3°C | Zidarski/ličilački popravci Unutarnje i vanjske klupčice Zaštita od sunca Postavljanje skele |

| Zamjena energenta/priključak plina (spremnik za UNP) zajedno s instalacijom .... |  | Komplet osim takse lokalnom distributeru za priključenje |
| --- | --- | --- |
| Izgradnja/rekonstrukcija dimnjaka |  | Komplet |
| Sustav grijanja prostora | Kotolovi: - kondenzacijski, - na drvnu sječku/pelete - pirolitički COP za dizalicu topline: - zrak-voda >3,2 - voda-voda >4,45 - zemlja-voda >4,45 | - kotlovi (kondenzacijski, na drvnu sječku/pelete i pirolitički) - dizalice topline energetske klase A prema Eurovent Energy Efficiency - kolektorsko polje ili geosonde - sunčani toplinski kolektori -spremnik ogrjevne vode -toplinski razvod s ogrjevnim tijelima -oprema i pribor za spajanje - ugradnja |
| Sustav grijanja potrošne vode |  |  |
| Sustav hlađenja | EER dizalica topline: - zrak-voda >3,1 - voda-voda >5,05 - zemlja-voda >5,05 | - dizalice topline energetske klase A prema Eurovent Energy Efficiency - kolektorsko polje ili geosonde - razvod rashladnog medija s rashladnim tijelima -oprema i pribor za spajanje - ugradnja |
| Sustav prozračivanja | Za dizalice topline: - zrak-zrak COP>3,6; EER>3,2 - zrak-voda COP>3,2; EER>3,1 | - uređaji s povratom otpadne topline s priborom i opremom - dizalice topline - A energetska klasa prema Eurovent Energy Efficiency Clasification: - kanalni razvod, istrujni elementi,.. -ugradnja.. |
| Unutarnja rasvjeta | - Energetska učinkovitost -nova/rekonstruirana rasvjeta min. 20% učinkovitija u odnosu na postojeću, - Svjetlotehnički pokazatelji sukladno normi za unutarnju rasvjetu HRN EN 12464-1:2012 | Energetski učinkovita rješenja unutarnje rasvjete temeljena na tehnologiji izboja u plinu i LED tehnologiji (fluo-cijevi naprednih generacija s elektroničkim predspojnim napravama, fluokompaktne žarulje, LED izvori i ostale energetski učinkovite tehnologije). Preporuča se ugradba regulacijskih sklopova i sustava s upravljanjem prema svim ulaznim veličinama (vrijeme, prisutnost osoba, prirodna svjetlost). Spojni i |
|  |  | montažni pribor, kabeli, instalacijske i zaštitne cijevi, razdjelni ormari/kutije, osigurači, prekidači i ostala zaštitna i razdjelna oprema u funkciji unutarnje rasvjete. Ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke: min. 60 lm/W (izvor svjetlosti, predspoj/ driver, optika) -ugradnja |

| Elektroinstalacijski krugovi za napajanje i upravljanje strojarskih instalacija i dr. trošila u funkciji EnU i OIE | Strojarske instalacije već priznate kao opravdani trošak prema gore navedenim kriterijima | Struktura elektroinstalacija (sukladan udio prema pojedinim funkcijama opravdanih dijelova strojarskih i dr. instalacija): -Kabelski razvod (kabeli-napojni, upravljački, signalni, komunikacijski, kabelske cijevi i kanali s priborom i dr.), -Razdjelnice sa zaštitnom i upravljačkom opremom, -Sklopni materijal i pribor, -Pripadajuća građevinska oprema i radovi, -Uzemljivački i gromobranski sustav, -Troškovi nadzora i ispitivanja s izdavanjem mjernih ispitnih protokola, -Ostali pripadajući dijelovi instalacije u funkciji opravdanih troškova. |
| --- | --- | --- |
| Centralno upravljanje instalacijama zgrada | Strojarske instalacije i instalacije rasvjete već priznate kao opravdani trošak prema gore navedenim kriterijima | Sukladan udio prema pojedinim funkcijama opravdanih dijelova strojarskih i rasvjetnih instalacija |
| Sustav daljinskog očitanja potrošnje energije i vode | Priključenje na naplatna brojila energije i vode te upis podataka u nacionalni Informacijski Sustav za Gospodarenje Energijom (ISGE) prema dokumentu „Upute za slanje računa i očitanja daljinskim putem u ISGE sustav" | Cjelokupna oprema za mjerenje i prijenos podataka. Troškovi ugradnje. Troškovi programiranja sučelja za isporuku podataka u ISGE. Oprema EEpanela (televizor, računalo, nosač). |